Линия фасовки и упаковки сапропелевой муки и других трудносыпучих, порошкообразных продуктов РТ-ЛФМ

Производительность – до 20 упак./мин в зависимости от массы дозы и вида продукта

Дозирование в готовую тару.

Мука, сапропелевая мука, крахмал, стиральный порошок, сода, сухое молоко, панировочные сухари, и др. продукты подобной структуры

Базовая комплектация:

транспортер загрузочный шнековый (возможна поставка с функцией просеивания)

назначение: загрузка продукта в бункер дозатора в автоматическом режиме.

дозатор шнековый с управлением от весового устройства

назначение: двухпоточное весовое автоматическое дозирование продукта с высокой точностью в готовую тару

пассиковый транспортер (совмещен с платформой весового дозатора)

назначение: автоматический отвод фасованного продукта из зоны дозирования на вибростол

вибростол

назначение: уплотнение дозированного продукта в таре и транспортировка тары на накопительный стол

Дополнительные опции:

накопительный стол

назначение: накопление расфасованного продукта

мешкозашивочные машины

Технические характеристики:

| производительность с продуктом (в зависимости от дозы и вида продукта), упак./мин, до | 20 |
| --- | --- |
| масса дозы, г | от 100 до 2000 |
| допускаемое отклонение массы дозы, % | ±1 |
| высота тары, мм | от 150 до 350 |
| напряжение питания, В | 380/220 |
| установленная мощность, кВт | 3,26 |
| рабочая площадь, м2, не более | 10 |
| габаритные размеры, мм, не более | 2100х2400х2400 |
| масса, кг, не более | 460 |

Типовая технология фасовки и упаковки сапропеля с данным видом оборудования и Спецификация оборудования поставляется на CD диске стоимостью 1000 руб. + пересылка.

Оборудование поставляется при заполнении Опросного листа или по подготовленной технологии процесса (проекту).

При необходимости Центр оказывает содействие и выполняет работы по проектированию производства с данным видом оборудования.  Стоимость проектных работ под конкретный объект производства с предлагаемым оборудованием колеблется от 45 до 130 тыс. руб. Поставляется на CD и бумажном носителе в 2 экземплярах.

Точная стоимость оборудования  и проектных работ определяется договором и требуемой производительностью по конечному продукту.

Наш адрес. 414018. Астрахань. ул. Ульянова, 67

Центр по сапропелю 
Факс для заказов (8512)592838. E-mail: danil(собака)astranet.ru

www.saprex.ru