СЕПАРАТОР BAUER S-655

Производительность при работе с:

коровьим навозом – 20 м3/час

свиным навозом – 25 м3/час

куриным пометом – 10 м3/час

сапропелем органическим – 12-10 м3/час

Для обеспечения эффективной работы системы удаления навоза рекомендуется установка системы сепарации.

Преимущества сепарации

Объемы, требуемые для хранения жидкого органического удобрения, сокращаются на 30%, по сравнению с объемом жижи до сепарации.

Не требуется перемешивать содержимое отстойника – не образует плотных слоев.

Жидкость из отстойника легче перекачивать и вносить на поля.

Сокращаются сроки хранения сепарированной жидкости в отстойниках в 2 раза.

Сепарированная жидкость не обжигает листья растений.

Сепарированная жидкость лучше для растений, поскольку твёрдые частицы навоза отделены и не прилипают к листьям растений, что могло бы вызвать заболевание растений и замедлить их рост.

Сепарированная жидкость лучше поступает к корням растений и обеспечивает лучший рост = повышение урожайности, и при этом улучшается качество жатвы.

Сепарированная жидкость пахнет не так сильно, как несепарированный навоз (уровень запаха снижается приблизительно на 25%).

Вместе с твёрдыми фракциями удаляется часть соединений фосфора.

Сепарированная жидкость может быть подвергнута более эффективной обработке (аэрации для уменьшения запаха/биологической и химической обработке).

Отделённая твёрдая фракция на 25% состоит из сухой массы и ее легче хранить и вносить на поля.

Сепарированная твердая фракция будет компостироваться естественным путём при температуре до 60 градусов. Это убьёт большинство патогенных микроорганизмов и семян сорных растений.

Твёрдая фракция в процессе компостирования уменьшатся в объёме прибл. на 40%.

Твердая фракция не пахнет так, как навоз – запах больше напоминает сырую почву (землю).

## Описание установки

Шнек из специальной стали

Рабочий цилиндр из специальной стали

Ширина ячеек сита на выбор (0,3 мм – 0,5 мм – 0,75 мм – 1,0 мм)

Литой чугунный корпус

Подпружиненная заслонка выходного отверстия для твердой фазы

Корпус с отверстием для очистки

Рама для крепления на полу или транспортная тележка

Отверстие для выхода жидкой фазы с фланцем

Специальный инструмент для разборки и замены сита

Электромотор 5,5 кВт, 220/380 В, 50Гц

| 1 x 200 3600 | Сепаратор Bauer S-655 со шнеком из нержавеющей стали, с цилиндрическим ситом с прорезями и с клиновидными колосниками, корпусом приёмного устройства и корпусом основного сита из прочного чугуна, жёлобом для выгрузки твёрдых фракций, регулировочным фланцем шнека из нержавеющей стали с 4 регулировочными противовесами из чугуна. Монтажная рама из нержавеющей стали. Многодиапазонный редукторный электродвигатель мощностью 5,5 кВт (напряжение 400 В / 3-фазный / 50 Гц). Соединение для входного тройника из оцинкованной стали НК 108. Выпускной штуцер из оцинкованной стали НК 108 для фильтрата. | € 18 500,00 |
| --- | --- | --- |
| 1 x 016 2393 | Фланцевое соединение НК 133 для отвода сепарированной жидкости с резиновым уплотнением | € 42,90 |
| 1 x 018 5002 | Панель управления с таймером. Автоматический реверсивный переключатель для прочистки сепаратора и система продолжения работы для задержки остановки сепаратора после окончания процесса, с устройством защиты от перегрузки и корпусом пульта управления | € 1 490,00 |

ИТОГО:             €  20 032 90

Производительность предлагаемого оборудования напрямую зависит от вязкости перекачиваемого сырья, и может варьироваться, учитывая содержание сухой массы вещества. Процентное содержание сухой массы зависит, прежде всего, при навозе - от типа кормления животных, вида используемых подстилок, а также количества технической воды, используемой на комплексе, при сапропеле – от вида сапропеля и содержание в нем органики.

Цены указаны без таможенных пошлин, доставки, НДС.

Поставляется при заполнении Опросного листа или по подготовленной технологии процесса (проекту). Центр оказывает содействие и выполняет работы по проектированию производств с данным видом оборудования.

Точную стоимость на момент обращения спрашивайте в офисе продаж

Наш адрес. 414018. Астрахань. ул. Ульянова, 67

Центр по сапропелю 
Выходные: суббота,  воскресенье

Факс для заказов (8512)592838. E-mail: danil(собака)astranet.ru

www.saprex.ru