СЕПАРАТОР BAUER ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ САПРОПЕЛЯ И САПРОПЕЛЕ-НАВОЗНЫХ СУБСТАНЦИЙ

S655 и S855

Применяется в проектах цехов по обезвоживанию сапропеля естественной влажности и на площадках утилизации навоза КРС и свиней, птичьего помета совместно с сапропелем или без.

Эффективность применения зависит от свойств обезвоживаемого сырья, требуемой производительности и конечной влажности.

В технологических проектах по обезвоживанию сапропеля производительность сепарации может достигать 10-15 м3/час по конечному продукту, а конечная влажность сырья после сепарации – 75-30%.

Производительность по навозу выше производительности сепарации чистого сапропеля или куриного помета, равна 25-15 м3/час.

Производительность оптимальная при работе с:

коровьим навозом – 20 м3/час

свиным навозом – 25 м3/час

куриным пометом – 10 м3/час

сапропелем органическим – 12-10 м3/час

## Описание установки

Шнек из специальной стали

Рабочий цилиндр из специальной стали

Ширина ячеек сита на выбор (0,3 мм – 0,5 мм – 0,75 мм – 1,0 мм)

Литой чугунный корпус

Подпружиненная заслонка выходного отверстия для твердой фазы

Корпус с отверстием для очистки

Рама для крепления на полу или транспортная тележка

Отверстие для выхода жидкой фазы с фланцем

Специальный инструмент для разборки и замены сита

Электромотор 5,5 кВт, 220/380 В, 50Гц

Типовая технология и Спецификация оборудования поставляется на CD диске стоимостью 1000 руб. + пересылка. Оборудование поставляется при заполнении Опросного листа или по подготовленной технологии процесса (проекту).

При необходимости Центр оказывает содействие и выполняет работы по проектированию производств с данным видом оборудования.  Стоимость проектных работ под конкретный объект с заданной производительностью по обезвоженному сапропелю колеблется от 140 до 330 тыс. руб. Поставляется на CD и бумажном носителе в 2 экземплярах.

Типовая технологическая схема установки сепаратора при производстве сапропеля

Точная стоимость оборудования определяется проектом и требуемой производительностью по конечному продукту.

Наш адрес. 414018. Астрахань. ул. Ульянова, 67

Центр по сапропелю 
Выходные: суббота,  воскресенье

Факс для заказов (8512)592838. E-mail: danil(собака)astranet.ru

www.saprex.ru