УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФАСОВОЧНАЯ МАШИНА – УФМ-2

Машина настольного типа УФМ-2 предназначена для фасовки жидких и мазеобразных продуктов в тару любой конфигурации и размера с внутренним диаметром горла не менее 8 мм.

Применяется для фасовки жидкого и мазеобразного лечебного и косметического сапропеля в технологиях переработки озерных сапропелей в товарную продукцию.

Технические характеристики:

| Основные параметры | УФМ малая | УФМ большая | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем доз | 20-125 | 125-500 | Мл |
| Производительность | 20-30 | 16-25 | Доз/мин |
| Габаритные размеры | 915 х 315 х 695 | 915 х 315 х 695 | Мм |
| Потребляемая мощность | 0,36 | 0,36 | КВт |
| Масса | 45 | 45 | кг |

Принцип действия:

В случае фасовки жидкости продукт засылается из емкости через всасываемый клапан в цилиндр. Поршень, совершающий возвратно-поступательные движения, выталкивает жидкость через выпускной клапан в подставляемую тару.

В случае фасовки мазей устанавливается бункер. Вместо клапанов крепится пробковый кран, работа которого согласуется с движениями поршня, кулачком, установленным на валу редуктора, и системой тяг.

# Две модификации

Типовая технология фасовки и упаковки сапропеля с данным видом оборудования и Спецификация оборудования поставляется на CD диске стоимостью 1000 руб. + пересылка.

Оборудование поставляется при заполнении Опросного листа или по подготовленной технологии процесса (проекту).

При необходимости Центр оказывает содействие и выполняет работы по проектированию производства с данным видом оборудования.  Стоимость проектных работ под конкретный объект производства с предлагаемым оборудованием колеблется от 45 до 130 тыс. руб. Поставляется на CD и бумажном носителе в 2 экземплярах.

Точная стоимость оборудования  и проектных работ определяется договором и требуемой производительностью по конечному продукту.

Наш адрес. 414018. Астрахань. ул. Ульянова, 67

Центр по сапропелю 
Факс для заказов (8512)592838. E-mail: danil(собака)astranet.ru

www.saprex.ru