ЗЕМСНАРЯД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20 м3/ч
(проект 8628)

Земснаряд предназначен для разработки, выемки и перемещения грунта из обводненных карьеров

Используется при проведении:

- мелиоративных работ;

- дноуглубительных и очистных работ на прудах, отстойниках;

- работ по возведению дамб, насыпей, площадок;

- работ по добыче песка;

- дноуглубительных работ на реках, каналах, других водоемах, соответствующих по классификации Российского Речного Регистра разряду "Л".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Производительность по грунту II кат., м3/ч | 20 |
| --- | --- |
| Наибольшая глубина разработки, м | 4 |
| Максимальная дальность транпортирования пульпы при подъеме от уровня воды 5 м, м | 100 |
| Мощность энергетической установки, кВт | 60 |
| Грунтовый насос | ГрАТ170/40/I-20-1,6 |
| -подача по воде, м3/ч | 140 |
| -напор, м | 27,5 |
| -частота вращения, об/мин. | 1200 |
| Приводной двигатель | 4АМ200МЧ |
| -мощность, кВт | 37 |
| Длина габаритная, м | 11,7 |
| Ширина габаритная, м | 2,5 |
| Высота от ОП, м | 3,6 |
| Осадка средняя максимальная, м | 0,52 |
| Масса земснаряда (без дизель- электрического агрегата и пульпопровода), т | 8,2 |

Пульпопровод - резинотканевый, гибкий.

Снабжение электроэнергией производится от автономного дизель-генератора мощностью 60 кВт, напряжением 380 В, установленного на берегу, или от береговой электросети по питающему кабелю.

Возможна комплектация земснаряда плавучим понтоном-приставкой, на котором размещены:

- I вариант - электростанция, питающая электроэнергией механизмы земснаряда, ремонтная мастерская, дежурное помещение;

- II вариант - электростанция, питающая электроэнергией механизмы земснаряда, санблок, дежурное помещение.

Типовая технология очистки водоема от заиления и типовой проект предприятия с данным видом оборудования и Спецификация оборудования поставляется на CD диске стоимостью 1000 руб. + пересылка.

Оборудование поставляется при заполнении Опросного листа или по подготовленной технологии процесса (проекту).

При необходимости Центр оказывает содействие и выполняет работы по проектированию производства с данным видом оборудования.  Стоимость проектных работ под конкретный объект производства с предлагаемым оборудованием колеблется от 145 до 230 тыс. руб. Поставляется на CD и бумажном носителе в 2 экземплярах.

Точная стоимость оборудования  и проектных работ определяется договором и требуемой производительностью по конечному продукту.

Наш адрес. 414018. Астрахань. ул. Ульянова, 67

Центр по сапропелю 
Факс для заказов (8512)592838. E-mail: danil(собака)astranet.ru

www.saprex.ru