## Земснаряд мелкосидящий производительностью 400-500 куб.м в час

## Проект 81840

| Основные характеристики | Земснаряд пр.81840 спроектирован в НПО "Судоремонт". Главный конструктор - Л.К. Прейс |
| --- | --- |
| Класс Речного Регистра | +"Р" |  |
| Длина габаритная | 32,3 м |  |
| Ширина габаритная | 9,0 м |  |
| Высота борта | 1,5 м |  |
| Доковая масса | 172 т |  |
| Осадка расчетная | 0,8 м |  |
| Производительность | до 500 м.куб/ч |  |
| Мощность гл. двигателя | 232 кВт |  |
| Автономность | 15 суток |  |
| Назначение: Предназначен для дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов. Носовая рама земснаряда с эллиптическими наконечниками. Экипаж размещается в жилом блоке-приставке. Район эксплуатации: Реки, озера, водохранилища разряда "Р" по классификации Российского Речного Регистра. |  |

Типовая технология очистки водоема от заиления и типовой проект предприятия с данным видом оборудования и Спецификация оборудования поставляется на CD диске стоимостью 1000 руб. + пересылка.

Оборудование поставляется при заполнении Опросного листа или по подготовленной технологии процесса (проекту).

При необходимости Центр оказывает содействие и выполняет работы по проектированию производства с данным видом оборудования.  Стоимость проектных работ под конкретный объект производства с предлагаемым оборудованием колеблется от 145 до 230 тыс. руб. Поставляется на CD и бумажном носителе в 2 экземплярах.

Точная стоимость оборудования  и проектных работ определяется договором и требуемой производительностью по конечному продукту.

Наш адрес. 414018. Астрахань. ул. Ульянова, 67

Центр по сапропелю 
Факс для заказов (8512)592838. E-mail: danil(собака)astranet.ru

www.saprex.ru